КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ККМ

"Элвес-Микро-К" версия ПО 01 (1 отдел)

- Начало смены.

  - Включить кассовый аппарат (ККМ).

  - Нажать клавишу [2], потом - [30]; нажать [ОПЛ].

  - Нажать клавишу [1].

  - Полученный чек сохранить (чек на начало смены).

  - Нажать клавишу [РЕ].

- Рабочий режим.

  - Нажать клавишу [1], еще раз [30] и клавишу [ОПЛ].

  - Нажать клавишу [ОПЛ].

  - ВНЕСТИ сумму, из которой в течение дня будут производиться выплаты, нажать клавишу [<].

  - Для ВЫПЛАТЫ - вводим сумму, нажимаем клавишу [>].

- Конец смены.

  - Нажать клавишу [РЕ].

  - Нажать клавишу [3], потом - [30]; нажать [ОПЛ].

  - Нажать клавишу [2].

  - Нажать клавишу [РЕ].

  - Полученные чеки сохранить (чек на конец смены и контрольная лента).

  - Выключить ККМ.

# ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

1. На индикаторе отображается дата, невозможно продолжить работу на кассовом аппарате:

а) Наберите ТЕКУЩУЮ дату в формате ДД-ММ-ГГ.

б) Нажать клавишу [ОПЛ].

в) На индикаторе отобразится время. Набрать время в формате ЧЧ-ММ.

г) Нажать клавишу [ОПЛ].

Д) На индикаторе появится С-00. Нажать клавишу [00].

- На индикации горит [24 ЧАСА].

Проведите гашение (пункт 3 настоящей инструкции).

- Проверка и коррекция времени.

В режиме [ВЫБОР] нажать клавишу [х], нажать клавишу [ОПЛ], скорректировать время, нажать [ОПЛ].

- На индикации горит [Acc Lock].

Зарядите аккумулятор (не менее 1 часа!).

режиме.

Внимание !!! При поломке ККМ вызвать мастера по телефону: 78-24-13