КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ККМ

"Штрих-мини-К" версия ПО 01 (7 отделов).

- Начало смены.

  - Включить кассовый аппарат (ККМ) нажатием клавиши [РЕ].

  - На индикаторе появится [ВЫБОР].

  - Нажать клавишу [2], на индикаторе появится [О 1-7].

  - Нажать клавишу [1], распечатается чек отчета, который необходимо сохранить.

  - Нажать клавишу [РЕ], на индикаторе появится [ВЫБОР].

- Рабочий режим.

  - Нажать клавишу [1], на индикаторе появится [0,00].

  - Ввести сумму.

  - Нажать клавишу отдела (от 1 до 7 – цифры в кружочках).

  - Нажимаем клавишу [ИТОГ].

- Конец смены.

  - Нажать клавишу [РЕ], на индикаторе появится [ВЫБОР].

  - Нажать клавишу [2], на индикаторе появится [О 1-7].

  - Нажать клавишу [2], распечатается чек отчета дневной выручки по секциям.

  - Нажать клавишу [РЕ], на индикаторе появится [ВЫБОР].

  - Нажать клавишу [3], на индикаторе появится [Г 1-5].

  - Нажать [2], на индикации появятся точки. Подождать, когда распечатается чек отчета с гашением и на индикаторе появится [С-00].

  - Нажать клавишу [00]. На чеке распечатается строка [СМЕНА ЗАКРЫТА].

  - Нажать клавишу [РЕ].

  - Выключить ККМ.

# ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

1. На индикаторе отображается дата, невозможно продолжить работу на кассовом аппарате:

а) Наберите ТЕКУЩУЮ дату в формате ДД-ММ-ГГ.

б) Нажать клавишу [ИТОГ]. На индикаторе появится С-00. Нажать клавишу [00].

в) На индикаторе отобразится время. Набрать время в формате ЧЧ-ММ.

г) Нажать клавишу [ИТОГ].

д) На индикаторе появится С-00. Нажать клавишу [00].

- На индикации горит [24 ЧАСА].

Проведите гашение (пункт 3 настоящей инструкции).

- Проверка и коррекция времени.

В режиме [ВЫБОР] нажать клавишу [7], нажать клавишу [ИТОГ], скорректировать время, нажать [ИТОГ].

- На индикации горит [Acc Lock].

Зарядите аккумулятор (не менее 1 часа!).

режиме.

- ВОЗВРАТ: в рабочем режиме нажать клавишу [2], нажать клавишу [ВЗ], набрать сумму возврата, нажать клавишу отдела, нажать клавишу [ИТОГ].

Внимание !!! При поломке ККМ вызвать мастера по телефону: 78-24-13