КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ККМ

"Элвес-Микро-К" версия ПО 01 (1 отдел)

Включить контрольно-кассовую машину:

| Если на индикаторе загорелась ДАТА, следуйте указаниям в левом столбце таблицы: | Если на индикаторе появился ВЫБОР, следуйте указаниям в правом столбце таблицы: |
| --- | --- |
| Начало смены: а) Наберите ТЕКУЩУЮ дату в формате ДД-ММ-ГГ. б) Нажать клавишу [ОПЛ]. в) На индикаторе отобразится время. Набрать время в формате ЧЧ-ММ. г) Нажать клавишу [ОПЛ]. Д) На индикаторе появится С-00. Нажать клавишу [00]. На индикаторе появится [ВЫБОР]. Нажать клавишу [2], потом - [30]; нажать [ОПЛ]. Нажать клавишу [1]. Полученный чек сохранить (чек на начало смены). Нажать клавишу [РЕ]. На индикаторе появится [ВЫБОР]. | Начало смены: На индикаторе появился [ВЫБОР]. Нажать клавишу [2], потом - [30]; нажать [ОПЛ]. Нажать клавишу [1]. Полученный чек сохранить (чек на начало смены). Нажать клавишу [РЕ]. На индикаторе появится [ВЫБОР]. |
| Рабочий режим. Нажать клавишу [1], еще раз [30] и клавишу [ОПЛ]. Нажать клавишу [ОПЛ]. На индикаторе появится ДАТА. а) Наберите ТЕКУЩУЮ дату в формате ДД-ММ-ГГ. б) Нажать клавишу [ОПЛ]. в) На индикаторе отобразится время. Набрать время в формате ЧЧ-ММ. г) Нажать клавишу [ОПЛ]. Д) На индикаторе появится С-00. Нажать клавишу [00]. Касса распечатает чек открытия смены, на индикаторе появится [ 0,00]. В данном режиме можно пробивать чеки, для чего: Вводим сумму. Нажимаем клавишу [ВВ]. Нажимаем клавишу [ОПЛ]. | Рабочий режим. Нажать клавишу [1], еще раз [30] и клавишу [ОПЛ]. Нажать клавишу [ОПЛ]. Вводим сумму. Нажать клавишу [ВВ]. Нажимаем клавишу [ОПЛ]. |
| Конец смены. Нажать клавишу [РЕ]. Нажать клавишу [3], потом - [30]; нажать [ОПЛ]. Нажать клавишу [2]. Нажать клавишу [РЕ]. Полученные чеки сохранить (чек на конец смены и контрольная лента). Выключить ККМ. | Конец смены. Нажать клавишу [РЕ]. Нажать клавишу [3], потом - [30]; нажать [ОПЛ]. Нажать клавишу [2]. Нажать клавишу [РЕ]. Полученные чеки сохранить (чек на конец смены и контрольная лента). Выключить ККМ. |

# ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

- На индикации горит [24 ЧАСА].

Проведите гашение (пункт 3 настоящей инструкции).

- Проверка и коррекция времени.

В режиме [ВЫБОР] нажать клавишу [х], нажать клавишу [ОПЛ], скорректировать

время, нажать [ОПЛ].

- На индикации горит [Acc Lock].

Зарядите аккумулятор (не менее 1 часа!).

режиме.

4. ВОЗВРАТ: в рабочем режиме нажать клавишу [ВЗ] (на индикаторе появится [-]), набрать сумму возврата, нажать клавишу [ВВ], нажать клавишу [ОПЛ].

Внимание !!! При поломке ККМ вызвать мастера по телефону: 78-24-13